A U S S C H R E I B U N G S T E X T

* Nichtzutreffendes bitte streichen

Bauvorhaben:

ca. ....... lfdm 	Linienentwässerung

Stahlbeton-Kastenrinne

Typ I gemäß NF EN 1433  - DIN 19580/EN 124

hochfester Stahlbeton  beständig gegen Frost, Tausalz

verzinkter Kantenschutz, mit der Bewehrung verschweißt

Falzverbindung mit Vertikal-Auflager für die jeweils folgende Rinne

güte- und fremdüberwacht

mit behindertengerechtem Gußrost GJS 600-10,

Im Einklang mit der Richtlinie VDI 6008 Blatt 1 -Barrierefreie Lebensräume

Rost mit 8 nichtrostenden Schrauben je Rinne verschraubt

Belastungsklasse  D 400

z.B.   STRADAL - Rinne  URBAN-I

DN 100*

DN 150*

DN 200* mit Innenhöhe 200mm*/300mm*, mit 1% Gefalle*

DN 300* mit 1% Gefälle*

DN 400*

Baulänge 1,00m

Gittermaterial:

Guss schwarz*, lackiert in RAL ….*

>> Bitte beachten Sie, dass farbige Roste erst ab 10 lfdm machbar sind <<<

Gitterrost-Ausführung:

VIBRATION*, MÉTÉORE*, ÉCUME*, WAKAMÉ*

oder gleichwertig

fachgerecht verlegen

einschließlich aller Nebenarbeiten.

Dauerelastischer öl- und benzinbeständiger Verguß der Innenfuge*

Paßlängen werden bauseits ausgeführt und nicht gesondert vergütet.

Sie sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Die Rinne ist auf Betonbett der Pos. .... zu verlegen*.

Zwischen Rinnenkörper und Betonfahrbahn ist seitlich eine

dauerelastische Dehnfuge einzubauen.*

Liefernachweis:	STRADAL Prefaest

Vertretung: 	Unger & Bultmann oHG

D-22926 Ahrensburg

Telefon: 04102-20499-0

FAX: 04102-20499-66

Email: ub@ungergeo.de

Anmerkung:

Eine Betonrückenstütze ist bei Rinnen vom Typ I nicht notwendig.

Je nach Untergrund und Belastung sollte aber gegebenenfalls ein Betonauflager für die Rinnen vorgesehen werden. Magerbeton, unbewehrter Beton oder sogar mit Bewehrung.

Bei Verlegung quer zur Fahrbahn sollte bei einem glatten Betonauflager eine Verschiebesicherung vorgesehen werden, z.B. Einlassung im Betonbett oder im Betonbett eingesteckte senkrechte Baustahlstäbe.

....... Stück Sinkkästen zu Kastenrinne Pos. ......

Stahlbeton-Sinkkasten

gemäß DIN 19580/EN 124

hochfester Stahlbeton

beständig gegen Frost, Tausalz

güte- und fremdüberwacht

mit  verschraubtem Gußrost aus Kugelgraphitguß GGG 50

und verzinktem Schlammeimer

Baulänge 0,50m

z.B.   STRADAL Prefaest - Sinkkasten  URBAN-I

Baulänge 0,50m

Gittermaterial:

Guss schwarz*, lackiert in RAL ….*

Gitterrost-Ausführung:

VIBRATION*, MÉTÉORE*, ÉCUME*, WAKAMÉ*

oder gleichwertig

fachgerecht auf Auflager der Pos. .... verlegen,

wasserdichten Rohranschluß DN 100/150/200* herstellen

einschließlich aller Nebenarbeiten.

Zwischen Sinkkasten und Fahrbahn ist seitlich eine

dauerelastische Dehnfuge einzubauen.*

Liefernachweis:	STRADAL Prefaest

Vertretung: 	Unger & Bultmann

D-22926 Ahrensburg

Telefon: 04102-20499-0

FAX: 04102-20499-66

Email: ub@ungergeo.de

....... 	Stück Endkappen zu Kastenrinne Pos. ......

aus Beton

z.B.

STRADAL Prefaest - Endplatten für Rinne der Pos. ….

URBAN-I

mit Falz

oder gleichwertig

wasserdicht einbauen, einschließlich aller Nebenarbeiten.

Rohranschluß DN 100/150/200 herstellen*

Liefernachweis:	STRADAL Prefaest

Vertretung: 	Unger & Bultmann

D-22926 Ahrensburg

Telefon: 04102-20499-0

FAX: 04102-20499-66

Email: ub@ungergeo.d

....... 	Stück

Stirnwände der Kastenrinne Pos. ......

mit einem dauerelastischen wasserdichten Fugenverguss

versehen,

Produkt: …..

oder gleichwertig

Ausführung nach Herstellervorschrift